## Slide 1
Module 1:
Contexte réglementaire
Aspects quantitatifs
Financement
de la prévention et de la gestion des déchets en France

## Slide 2
1. Contexte réglementaire
http://demain-lecole.over-blog.com

## Slide 3: La réglementation des déchets
Loi ENE « Grenelle II »
2008 2010 2014 2015 2016
Directive Cadre Déchets
Programme National de Prévention 2014-2020
Loi NOTRe
Loi TECV
Loi contre le gaspillage alimentaire

## Slide 4
Grands principes de la réglementation européenne sur les déchets
Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets, le Conseil a confirmé que la prévention devrait être la priorité première de la gestion des déchets, le réemploi et le recyclage devant être préférés à la valorisation énergétique des déchets, dans la mesure où ils représentent la meilleure option écologique.
Directive 2006/12/CE:
établit le cadre juridique pour le traitement de déchets dans la Communauté,
définit des notions de base (déchets, valorisation, élimination…),
met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des déchets.

## Slide 5
Grands principes de la réglementation européenne sur les déchets
Directive 2008/98/CE du 19/11/08:
abroge la Directive 2006/12/CE,
préciser les définitions de 20 notions de base
renforce les mesures à prendre en matière de prévention des déchets,
introduit une approche qui tient compte de tout le cycle de vie des produits et des matières (pas seulement de la phase où ils sont à l'état de déchet)
met l'accent sur la réduction des incidences de la production et de la gestion des déchets sur l'environnement, introduit la notion de responsabilité élargie du producteur ("pollueur-payeur")
renforce la valeur économique des déchets, encourage la valorisation des déchets et l'utilisation des matériaux de valorisation afin de préserver les ressources naturelles.

## Slide 6
Grands principes de la réglementation européenne sur les déchets
Textes de transposition:
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets Décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets
LOI dite « Grenelle 2 »
Complétée notamment par:
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Arrêté du 9 avril 2018
LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
LOI dite « TECV »
Décret dit « 5 flux »
Arrêté dit "Méthanisation et compostage de proximité"
LOI dite « NOTRe »
LOI dite "Alimentation"
LOI dite « Biodiversité »
LOI de finance 2019

## Slide 7: Un déchet c’est quoi ?
« Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire »
Article L 541-1-1 du Code de l’environnement
Ex.: Un chewing-gum jeté dans la rue
2 classes de déchets:
les « déchets ménagers »: producteur initial = ménage ;
les « déchets d’activités économiques » (DAE): producteur initial ≠ ménage
Les DAE ne relèvent pas du service public de gestion des déchets, sauf pour les déchets "assimilés" pour lesquels il n’existe pas de sujétions techniques particulières par rapport à la gestion des déchets des ménages.
Déchets ménagers + Déchets "assimilés" = Déchets ménagers et assimilés (DMA)
Ex.: Une canette vide jetée par le client d'une station-service

## Slide 8: Les déchets ménagers c’est quoi ?
les « ordures ménagères » (OM):
  Ordures ménagères résiduelles (OMR): ce qui reste après collecte sélective
  Ordures ménagères recyclables:
    Biodéchets: fraction fermentescible des OM
    Recyclables secs des ordures ménagères (RSOM) issus de collecte sélective (CS)
      Emballages ménagers en plastique, métal ou carton
      Journaux et magazines
      Verre
les déchets « occasionnels » apportés en déchèteries =
  Encombrants
  Déchets verts
  Déchets divers: déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), gravats, métaux, piles / batteries, produits chimiques polluants (peintures, produits ménagers, huiles de vidange), huiles alimentaires usagées, pneumatiques, vêtements, carton, films radiographiques...
  Tout-venant

## Slide 9: Un biodéchet c'est quoi?
« Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »
Article L 541-8 du Code de l’environnement

## Slide 10: Les déchets des entreprises c’est quoi ?
Les DAE hors BTP, agriculture ou collectivités:
Les déchets non dangereux:
  « assimilés » aux ordures ménagères (collecte publique possible sur redevance spéciale) dont les biodéchets
  collectés par des prestataires privés:
    5 flux de matériaux à trier obligatoirement : papiers-cartons, métal, plastique, verre, bois, collectés en mélange ou séparés
    Divers: huiles, stylos, cartouches d'encre...
    Les déchets dangereux
(ADEME 2018)

## Slide 11: Les déchets municipaux c’est quoi ?
Les DMA
les « déchets des collectivités » :
  Déchets de voirie
  Déchets des marchés
  Boues de stations d'épuration
  Déchets verts
  Déchets "Décret 5 flux"
  Biodéchets
En résumé...
Plus de détails: https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/c__15_58__Principales_definitions.html

## Slide 12: Quelles obligations pour les entreprises, les collectivités et les administrations?
Ex.: Un fast-food produisant 300 kg de déchets par semaine
Obligation de mettre en place le tri et la valorisation biologique des biodéchets à partir de 10 tonnes/an
Article L 541-21 du Code de l’environnement
Tous les producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, administrations, collectivités...) :
- qui sont collectés par un prestataire privé
- ou qui sont collectés par le service public des déchets et qui génèrent plus de 1 100 litres/semaine de déchets (tous déchets confondus), seuls ou à plusieurs, sur une même implantation
DOIVENT trier obligatoirement 5 flux de matériaux (papiers-cartons, métal, plastique, verre, bois), collectés en mélange ou séparément
Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016
Ex.: Une galerie commerciale de 10 magasins collectés par le même prestataire
Les implantations professionnelles regroupant plus de 20 employés de bureau DOIVENT trier obligatoirement les papiers de bureau: imprimés papiers, livres, publications de presse, articles de papeterie façonnés, enveloppes et pochettes postales, papiers à usage graphique
Arrêté du 27 avril 2016
Ex.: Une Communauté de communes employant 23 cadres et gestionnaires administratifs
Plus de détails: https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-obligation-tri-5-flux_2_010227.pdf

## Slide 13: Un déchet ce n’est pas...
« Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet (…) dont l'utilisation ultérieure est certaine. »
Article L 541-4-2 du Code de l’environnement
Un sous-produit
Ex.: Plumes de volailles utilisées pour la fabrication de « mouches » destinées à la pêche à la ligne.
Voir le Guide de classification des sous-produits animaux et de leurs devenirs

## Slide 14: Un déchet ce n’est plus…
« un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation. »
Article L 541-4-3 du Code de l’environnement
Ex.: Broyats de bois d’emballage transformés en combustibles dans des installations de combustion de biomasse
Seuls les exploitants d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et d’Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l’eau (IOTA) peuvent faire sortir un déchet du statut de déchet au niveau national
articles D. 541-12-4 et suivants du Code de l’environnement

## Slide 15: Procédures de sortie de statut de déchet nationales actuellement en vigueur
En France, plusieurs arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet ont été publiés :
Arrêté ministériel du 29 juillet 2014:
  Broyats de bois d’emballage  combustible dans des installations de combustion de biomasse ;
Arrêté ministériel du 24 août 2016:
  Déchets graisseux et huiles alimentaires usagées  combustible dans une installation de combustion ICPE 2910-B d’une puissance supérieure à 0,1MW et produits pétroliers ;
Arrêté ministériel du 10 juillet 2017:
  Résidus de distillation des huiles usagées  plastifiant de bitumes des membranes d’étanchéité pour toiture ;
Arrêté ministériel du 11 décembre 2018:
  Objets et produits chimiques  réutilisation ;
Arrêté ministériel du 22 février 2019:
  Produits chimiques ou objets  régénération ;
Arrêté ministériel du 25 février 2019
  Chiffons d’essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés  chiffons.
Dossiers en cours d'instruction:
Laitiers sidérurgiques  technique routière et travaux publics ;
Papiers cartons  recyclage ;
Pièces de véhicules hors d'usage (VHU)  pièces d'occasion;
Terres excavées et sédiments  génie civil ou aménagement ;
Déchets chlorés incinérés  acide chlorhydrique recyclé
Plus de détails sur:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/differentes-categories-dechets

## Slide 16: Un CSR c'est quoi?
« Déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des ICPE »
Article L 541-8-1 du Code de l’environnement
Débarrassés des matières indésirables à la combustion (dont métaux ferreux et non ferreux)
Débarrassé des matériaux inertes
Pouvoir calorifique inférieur (PCI) supérieur ou égal à 15 megajoules par kg (MJ/kg)
Taux d'humidité inférieur à 25%
<0,08 mg de mercure par mégajoule (mg/MJ)
<1% de chlore (masse sèche)
Répartis en 5 classes: classes 1 à 3 = CSR conformes, 4 et 5 = CDD (combustible issu de déchet)
Les CSR restent des déchets au niveau européen (sauf en Italie depuis 2012).
Norme NF-EN-15359

## Slide 17: La prévention c’est quoi ?
« Toutes mesures prises avant qu’une substance, matière ou produit ne deviennent un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
- la quantité de déchets générés
- les effets nocifs des déchets sur l’environnement et la santé humaine
- la teneur en substances nocives sur l’environnement et la santé humaine »
Article L 541-1-1 du Code de l’environnement
Ex.: Compostage dans un jardin, autocollant stop-pub

## Slide 18: Le recyclage c’est quoi ?
« Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins… »
Article L 541-1-1 du Code de l’environnement
Ex.: compostage sur plateforme industrielle après que l’on ait jeté ses déchets biodégradables

## Slide 19: Dans tous les cas…
Est vertueux ce qui est conforme à la réglementation
(même si on n’est pas d’accord!)
Respecter la hiérarchisation des modes de traitements
Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets

## Slide 20
La hiérarchie des modes de traitement

## Slide 21
Prévention des déchets verts
21
Notes: 21

## Slide 22: La Loi TECV et les biodéchets
La loi TECV prévoit « […] le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.
La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.
La généralisation du tri à la source des biodéchets […] rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics […] ».
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

## Slide 23
Le PRPGD c'est quoi?
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets élaboré par la Région Centre Val de Loire
stratégie définie à 12 ans. Se substitue aux PPGDND (plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux
26 objectifs
Par exemple:
- Déploiement des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) et des démarches de type Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG);
- généralisation du tri à la source des biodéchets à partir de 2025 ;
- la mise en conformité des modes de gestion locaux avec la hiérarchisation des modes de traitement ;
- l’interdiction de construire ou de reconstruire des unités de stockage ou d’incinération de déchets tant que la région est en surcapacité de traitement.
Plus de détails: https://www.democratie-permanente.fr/project/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-1/collect/prpgd-deposer-une-contribution
Contenu, modalités d’élaboration et de suivi du PRPGD précisé par le code de l’environnement (articles L. 541-13 et suivants) et le décret n°2016-811 du 17 juin 2016, codifié aux articles L.541-13, R.541-13 et suivants et D.541-16-1 du Code de l’Environnement.

## Slide 24
Le PRAEC c'est quoi?
Plan Régional en faveur de l'économie circulaire
élaboré par la Région Centre Val de Loire
7 objectifs
Par exemple:
- intégrer les pratiques axées sur la prévention et la gestion des déchets (en
suivant la hiérarchie des modes de traitement) ;
· intégrer les pratiques axées sur la consommation sobre et responsable des
ressources naturelles ;
Favoriser le développement de l’Ecologie Industrielle et Territoriale en région;
· favoriser la coopération entre acteurs afin d’accroître le développement local.
Plus de détails: https://www.democratie-permanente.fr/project/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-1/collect/prpgd-deposer-une-contribution
Contenu défini par le décret n°2016-811 du 17 juin 2016

## Slide 25
Un PCAET c'est quoi?
Plan Climat-Air-Energie Territorial
= Projet territorial de Développement Durable
Mis en place par les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Obligatoire depuis 2018
Par exemple:
Mesures d’atténuation du changement climatique: plans locaux de prévention des déchets, plans de compostage
Mesures d’adaptation: soutien à l’économie locale, à la production sobre et à la consommation durable
Plus de détails: https://www.democratie-permanente.fr/project/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-1/collect/prpgd-deposer-une-contribution
Instauré par la LOI TECV
Contenu défini par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
Secteurs d’activité concernés définis par Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
Evaluation définie par Ordonnance du 3 août 2016 et décret du 11 août 2016
Limites : pas d’obligations, pas d’opposabilité

## Slide 26
La COP Régionale c'est quoi?
Conférence régionale des parties
Sur le modèle des COP internationales
Processus de négociation, aboutissant à un accord réévalué tous les deux ans, dont le premier sera présenté en décembre 2019.
COP Energie-Climat, qui prendra également en considération les nombreux domaines connexes (déchets, biodiversité, eau, etc.).
Les engagements qui seront pris devront permettre d’atteindre collectivement les objectifs régionaux, en mobilisant tous les acteurs du territoire.
Initiative locale non contraignante
Plus de détails: http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/climat-air-et-energie/lancement-1re-cop-regionale.html

## Slide 27
Le Paquet économie circulaire c'est quoi?
Plus de détails: https://www.democratie-permanente.fr/project/plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-1/collect/prpgd-deposer-une-contribution
Décembre 2015: adoption par la Commission Européenne d'une série de mesures visant à faciliter la transition de l'Europe vers une Economie Circulaire
Courant 2019: LOI de transposition du paquet économie circulaire
Mai 2018: Paquet « Economie Circulaire » adopté par le parlement européen
Avril 2018: Feuille de route nationale pour l'Economie Circulaire (FRAEC)
Ex.: Préparation en vue du réemploi et du recyclage de 70 % des déchets municipaux d'ici 2030, recyclage de 80 % des
déchets d'emballage d'ici 2030

## Slide 28
La feuille de route économie circulaire c'est quoi?
50 mesures autour de 4 grands enjeux :
mieux produire ;
mieux consommer ;
mobiliser les acteurs ;
mieux gérer nos déchets.
En matière de déchets:
allongement de la durée de vie des produits
déployer la tarification incitative
renforcer l'éco-conception
réduire la consommation de ressources de 2000 TPE et PME
mieux trier
créer de nouvelles filières REP (jouets, sports, bricolage, jardinage, ...)
mieux valoriser les déchets du BTP
mieux lutter contre les déchets sauvages
développer la commande publique en faveur de l'économie circulaire
Plus de détails: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_mesures_phrares_frec.pdf
Crédits : A. Bouissou / Terra

## Slide 29
Quelques échéances importantes
1er janvier 2018: interdiction des cosmétiques contenant des microbilles de plastique (LOI Biodiversité)
1er janvier 2020: interdiction des cotons-tiges avec bâtonnets en plastique (LOI Biodiversité)
1er janvier 2020: interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables en plastique (LOI TECV)
1er janvier 2020: interdiction pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verres jetables, plateaux-repas, pots à glace, bâtonnets mélangeurs… (LOI Alimentation)
1er janvier 2021: hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour incinération et enfouisement (LOI de finance 2019)
juillet 2021: tous les produits vendus à emporter devront être contenus dans des contenants consignés, réutilisables ou recyclables. (LOI Alimentation)
1er janvier 2025: généralisation du tri à la source des déchets organiques (LOI TECV)
1er janvier 2025: cantines scolaires et universitaires, et les établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ne pourront plus réchauffer les plats dans des contenants en plastique (LOI Alimentation)
1er janvier 2028: idem pour communes de moins de 2000 habitants (LOI Alimentation)
Plus de détails: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_mesures_phrares_frec.pdf

## Slide 30
2. Aspects quantitatifs
https://www.vintagepeople.com

## Slide 31: Evolution des OM en France (1960-2013)

## Slide 32: Le gisement de déchets en France (2012)
(ADEME 2016)
38 Mt de DMA/an
Soit environ 580 kg/hab/an
Dont 46 Mt de
déchets organiques

## Slide 33: Le gisement de déchets en France (2015)
DMA: 568 kg/hab
Déchets ménagers: 437 kg/hab
OMR: 261 kg/hab
RSOM: 104 kg/hab
Occasionnels: 149 kg/hab
DAE : 700 kg/hab
Déchets municipaux: 514 kg/hab
Gaspillage alimentaire:
10 millions de tonnes de produits alimentaires perdues ou gaspillées (18 % des tonnages alimentaires)
16 milliards d'euros/an
15,3 millions de tonnes de CO2 émises inutilement (3% des émissions nationales)
Plus de détails:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets_chiffres_cles_essentiel2018_010690.pdf

## Slide 34: Le gisement de déchets en Région Centre Val De Loire (2015)
DMA: 568 kg/hab
Déchets ménagers: 437 kg/hab
OMR: 261 kg/hab
RSOM: 104 kg/hab
Apports volontaires en déchèterie: 149 kg/hab
DAE : 700 kg/hab
Déchets municipaux: 514 kg/hab
Rappel France
(ADEME 2018)
(PRPGD Région CVL 2017)

## Slide 35: Evolution OMR et CS en Région Centre Val De Loire (2005-2015)
PRPGD Région CVL 2017

## Slide 36: Composition de nos déchets (OMR+CS)
Le contenu de nos poubelles est le meilleur argument pour le recyclable y compris organique
80 à 90 % de matériaux recyclables

## Slide 37: Fraction organiquement valorisable des OMR
Potentiel de valorisation organique des OMR :
63%
soit environ 180 kg/hab/an

## Slide 38: Gisement des biodéchets des ménages
Gisement estimé à
18 millions de tonnes/an
30% (5,1 Mt) gérés à domicile (paillage, compostage,...)
6% (1,16 Mt) collectés en porte à porte
Le reste des biodéchets (près de 40%, 8Mt) se retrouve encore dans les OMR
ADEME avril 2017
21% (3,8 Mt) de déchets verts collectés en déchèteries
(essentiellement des déchets verts)

## Slide 39: La gestion « optimisée » des biodéchets des ménages
Gisement estimé à
18 millions de tonnes/an
Gestion
à domicile
Collecte
en porte à porte
Collecte
en déchèteries
Compostage de proximité
« L’ADEME conseille une complémentarité́ de solutions dans la mise en place de la généralisation du tri à la source. La collecte séparée n’a pas la même efficacité́ pour tout type d’habitats. Des solutions coexistantes permettent une meilleure maîtrise des coûts de gestion des déchets ménagers de la collectivité »
Avis de l’ADEME (Avril 2017)

## Slide 40
3. Financement

## Slide 41
Coûts de collecte et de gestion
Collecter et traiter une tonne d’OMR revient à plus de 200 €
Composter une tonne de biodéchets revient à :
- quelques heures de travail
- quelques euros d’investissement
(ADEME 2015)

## Slide 42
Calcul des Coûts des déchets (hors externalités)
Les coûts sont présentés hors TVA (sauf si indication contraire) et comprennent la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes)
Plus de détails:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/referentiel-couts-spgd-2014-032017-rapport.pdf
Coût complet HT de gestion des déchets en France 2014: 113 euros par habitant
Coût aidé HT : 93 € par habitant

## Slide 43
Coûts complets et aidés de la gestion des déchets
(PRPGD Région CVL 2017)
OMR
= 39% des déchets collectés
= 60% des coûts aidés HT
Recyclables hors verre
= 9% des déchets collectés
= 10% des coûts aidés HT
Occasionnels
= 38% des déchets collectés
= 21% des coûts aidés HT
En France
Plus de détails:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/referentiel-couts-spgd-2014-032017-rapport.pdf

## Slide 44
Coût aidés (résumé)
(ADEME 2018)

## Slide 45
Dépenses totales de gestion

## Slide 46
Evolution du financement de la gestion des déchets municipaux (1990-2012)
+386%
+500%

## Slide 47
TEOM, REOM et RS c’est quoi?
Pour financer la collecte des DMA, les communes et leurs groupements (syndicat, EPCI) décident de la mise en place des dispositifs suivants :
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
TEOM
La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, c'est-à dire la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété.
Toutefois, la commune ou son groupement peut décider de plafonner la valeur locative des locaux à usage d'habitation
Le montant de la taxe s'obtient en multipliant la base retenue par le taux fixé librement par la collectivité.
Des frais de gestion de la fiscalité locale s'ajoutent au montant de la taxe.
La commune ou son groupement peut instituer une part incitative de la taxe. Cette part est calculée en fonction de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits (exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements).
Plus de détails: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22730

## Slide 48
TEOM, REOM et RS c’est quoi?
REOM
La REOM est due uniquement si vous utilisez le service d'enlèvement des ordures ménagères. C'est donc la personne qui habite le logement qui devra la payer.
La redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu (volume des ordures et déchets enlevées notamment). Différentes tarifications sont possibles, par exemple :
  Combinaison d'une part fixe et d'une part proportionnelle
  Fixation d'un forfait par foyer ou d'un montant par personne multiplié par le nombre de personnes habitant le foyer.
RS (redevance spéciale)
Pour les déchets non ménagers, la collectivité est libre de fixer les limites des prestations qu’elle assure dans le cadre du service public (caractéristiques et quantités de déchets, définition des sujétions techniques particulières).
Lorsqu’elle choisit d’assurer la collecte et le traitement des déchets pour les commerçants et artisans (ou autres producteurs de déchets non ménagers), la collectivité doit leur faire payer la redevance spéciale (RS) si elle n'a institué ni TEOM ni REOM et la possibilité de le faire si elle finance le service par la TEOM.
L’institution de la redevance spéciale est codifiée à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales).
Plus de détails:
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement/dossier/modes-financement-service-public-gestion-dechets/redevance-speciale-rs

## Slide 49
Tarification incitative
(ADEME 2018)
En 2018, la tarification incitative (RI ou TEOMI) est en œuvre ou en cours de mise en œuvre auprès de 6,7 millions de Français

## Slide 50
Mesures transitoires pour la mise en place de la TEOM incitative
Afin d’absorber l’impact du surcoût qu’occasionne la mise en place de la part incitative, La LOI de finances 2019:
permet aux collectivités d’augmenter le produit de la TEOM jusqu’à 10% la première année
sans augmenter la pression fiscale pesant sur les contribuables
Comment?
Diminution de 5% des frais de gestion d’assiette (recouvrement, dégrèvement, à la charge des contribuables pendant 3 ans
Plus de détails:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1255.asp#P773_126029
La forte augmentation de la TGAP d’ici à 2025 doit permettre la généralisation de la tarification incitative.

## Slide 51
La TGAP c’est quoi?
Taxe générale sur les activités polluantes
Plus de détails:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1255.asp#P773_126029
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros |  |  |  |  |  | 
 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025
A. – Installations non autorisées | tonne | 151 | 152 | 164 | 168 | 171 | 173 | 175
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65
E. – Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65
Stockage

## Slide 52
La TGAP c’est quoi?
Taxe générale sur les activités polluantes
Plus de détails:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1255.asp#P773_126029
Incinération
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros |  |  |  |  |  | 
 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025
Installations non autorisées | tonne | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135
A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25
B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15
D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25
E. – Installations relevant à la fois des A et C : | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15
H. – Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25

## Slide 53
La prévention est-elle payante?
Taxe générale sur les activités polluantes
Plus de détails:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1255.asp#P773_126029
Incinération
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros |  |  |  |  |  | 
 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025
Installations non autorisées | tonne | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135
A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25
B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15
D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25
E. – Installations relevant à la fois des A et C : | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15
H. – Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25